# Yamaha F2.5 AMHS

2,5 PS (1,85 kW), 1 Zylinder, 4 Takter, wassergekühlt, Normalschaft, Drehgaspinne, Handstarter

| Technische Daten | - |
| --- | --- |
| TCI-Zündung für einfacheres Starten und höchste Zuverlässigkeit Stabilere Ruderpinne mit Gas-Drehgriff erlaubt einfache und komfortable Steuerung Leicht zugängliche Bedienelemente für einfaches Handling F-N-R-Gangschaltung (F4) • F-N-Gangschaltung + 360º-Lenkung (F2.5) ermöglichen sichere und einfache Manövrierbarkeit Stabile integrierte Tragegriffe für leichte, komfortable Mobilität |
| Motorbauart: 4-Takt / 1 Zylinder Bohrung x Hub: 54 mm x 31,5 mm Hubraum: 72 cm³ Propellerwellenleistung bei Drehzahl: 1,8k W / 5.500 U/min. Propellerangebot 5 Ausführungen 5-8 ¼ Zoll Drehzahlbereich: 5.250~5.750 U/min. Gewicht: 17 kg Gemischaufbereitung: 1 Vergaser Tankinhalt: 0,9 Liter Öltankinhalt: 0,4 Liter Schmiersystem: Schleuderöl Zündung: TCI Getriebeuntersetzung (Zähne): 13:27 Starter: Manuell Steuerung: Ruderpinne Gas- und Schaltbetätigung: Drehgriff F-N, seitlich angebrachter Schalthebel Spiegelhöhe mm 381 Trimm- und Kippanlage: Manuell (0°,4°,8°,12°) |